目录

一、产品简述.................................................2

二、主要技术指标.............................................2

三、功能和优点...............................................2

四、用户须知.................................................3

五、操作方法.................................................3

六、使用注意事项.............................................4

七、操作说明.................................................5

八、装箱清单................................................10

附件一：微型打印机打印内容..................................11

一、产品简述

GY-13油液质量测试仪主要由ARM高性能处理器、介电常数传感器， 7寸电阻触摸LCD等组成。通过油液取样，方便、快速、稳定的测量出介电常数油液的进行测试。以低成本、简单的方法实现科学的按质换油，延长油品使用时间，及早发现设备故障，避免重大损失。

二、主要技术指标

1．测量项目；

输		出：介电常数值；温度值

介电常数：1~10；

介电常数精度：±0.01（绝对精度）；

温度传感器：Pt1000；

温度分辨率：0.4℃

2．显  示： LCD 7寸彩色触摸液晶屏；

3．电  源： AC220V；

4．体  积：450*370*185（mm）

5．重  量： 约4kg；

三、功能和优点

1．操作方便，利用触摸屏可以完成所有操作；

2．全中文操作提示，检测结果实时显示、实时保存；

3．可检测无油液编号的任何一种油品；

4. 本机带有微型打印机，直接打印测试结果；

四、用户须知

4.1 供电须知

该仪器供电电源为交流220V供电。

4.2传感器的清洁

将传感器从油液中取出，待传感器上油液滴完，将传感器放入清洗

剂（石油醚或四氯乙烯）中清洗片刻，拿出放入空烧杯中，待传感器晾

干后， 即可进行测量。

4.3油液的编号

油液编号是由用户任意定义的一组数字，在标准测量时，手动输入待

测油液编号。

4.4检测结果的显示

仪器进入实时监测后，LCD显示屏上会显示测量的参数。

五、操作方法

5.1准备工作

将油品注入量杯当中，油面到达传感器螺纹最底端即可，将传感器

另一端插头插入相应仪器面板上。

5.2开机

按下电源开关，工作指示灯点亮，此时仪器启动， 软件开启后，进入正常工作状态。

5.3测量准备

将干净的传感器放入待测油中，待油液均匀渗透至传感器，可进行

测量。

5.4测量

将传感器连接头插入到面板航空插座上。详细步骤见操作说明

5.5测量后

按下电源开关关闭电源，将传感器从被测油中取出，待传感器上油

液滴完，将传感器放入清洗剂中清洗片刻，取出放好，以备下次使用。

将油杯内的油倒出，放入清洗剂进行清洗，以便下次测量。

六、使用注意事项

1．测试时，仪器放平，切勿振动，保证测试精度；

2．对于同一种油样，为保证准确性，需进行多次测量；

3．该仪器不得在易燃、易爆、强电磁场的环境中工作；

4．传感器底部到螺纹处，必须完全浸入油品当中；

5．请在有效范围内进行测量。

七、操作说明

8.1开机界面：主界面

8.2 参数设置

输入“油品名称”，输入“油品编号”；选择完毕点击 《确定》，保存设置，点击《返回》，返回到主菜单。

8.3  阀值设置

默认值是：上限值：4.6.下限值2.8，阀值根据现场要求进行更改。

阀值设置要根据油液报废指标参考值进行设置。如测一下新油的介电常数，把它设为下限值。上限值要根据换油经验进行设置。

8.4油品测量

点击主界面的“油品测量”，即可进入。

在进行测量时，请查看传感器是否插入油品当中、传感器插头是否插在面板上。一定要先将传感器插入油品当中，然后再打开电源开关。切勿空转传感器。传感器底部到螺纹处，一定要完全浸入油品当中。

1．点击“开始测量” ；

2．测量完成，点击“保存”；

3．保存完成后，点击“打印”，打出测量结果；

4．测量完毕后，“返回”主菜单；

当显示测量结果为好（绿色)时，表明油质良好，可继续使用；当显示结果为中（黄色）表示：油质可用，注意要经常进行检测。当显示测量结果为差（红色），表明该油液油质已超出标准，应该换油。

8.5 数据查询

在主菜单点击“数据查询”，进入查询界面（如上图），进行时间编号，技术参数的查询。

8.6关机

测试完成后，返回主菜单后，关闭电源开关。

九、装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 传感器及连接线 | 2 | 个 |
| 3 | 电源线 | 1 | 根 |
| 4 | 说明书 | 1 | 本 |
| 5 | 打印纸 | 2 | 卷 |
| 6 | 合格证 | 1 | 张 |
| 7 | 保修卡 | 1 | 张 |

附件一：微型打印机打印内容